原州区“十三五”光伏扶贫项目

（标段二：监理）

招标文件

招标编号:TC190915F-2

招 标 人：固原市原州区发展和改革局

招标代理：中招国际招标有限公司宁夏分公司

日	   期：2019年3月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法（综合评估法）	18

第四章 技术规范书	21

第五章 监理合同	26

第六章 投标文件格式	27

# 第一章 招标公告

1.招标条件

本招标项目原州区“十三五”光伏扶贫项目已由固原市行政审批服务局以固行审（投资）发【2019】14号文件批准建设，招标人为固原市原州区发展和改革局，建设资金来自涉农资金、闽宁协作、定点帮扶、社会捐赠和财政资金等方式多渠道筹措。招标代理机构为中招国际招标有限公司宁夏分公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包及监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：固原市原州区境内。

2.2建设规模：本项目计划在原州区41个建档立卡贫困村建设37个500kWp、2个400kWp、2个300kWp共41个小型光伏电站，总容量为19.79MW（装机容量以最终并网容量为准），建设形式为多村联建，10kV单村计量，分开并网，最终接入方案以电力公司批复为准。分为5个集中电站建设，其中官厅镇、寨科乡、炭山乡、河川乡、头营镇各建一个，本项目总占地面积约780亩。本项目共选用370Wp单晶硅电池组件53496块，采用10kV电压等级接入国家电网。

2.3招标内容：

①本项目所涉及的全部支持性文件的办理（如需），包括但不限于：林业评估、环境影响评价表或报告、水土保持及监理监测、地质灾害评估、场区压覆矿报告、项目区勘测定界、土地预审、土地复垦方案、接入系统方案及评审意见、并网验收、办理涉及电网的相关手续等。注：以上内容均由中标人负责代表招标人办理，期间产生的全部费用应包含在投标总价中。

②光伏扶贫电站的设计，包括但不限于：站内设计、依据接入系统报告完成的接入系统部分设计等。

③太阳能光伏组件、支架、逆变器、电缆、箱变、箱变出线高压电缆等（除招标人承担范围外）本项目场内并网发电所需设备和材料的采购及施工承包建设，主要工作范围包括：场内工程设计、设备及材料的采购、运输、装卸、储存、保险、建筑工程、施工安装、调试试验及检测、试运行至正常发电，含箱变及箱变至并网点间高压电缆（不含并网断路器），具体范围以招标文件技术规范和要求为准。

2.4工期：自收到中标通知书后，70日历日实现并网条件。

2.5质量要求：项目需满足光伏发电站相关国家和宁夏回族自治区规范要求，满足电网公司并网相关要求。

2.6本项目划分为两个标段：

标段一：原州区“十三五”光伏扶贫项目EPC总承包

标段二：原州区“十三五”光伏扶贫项目监理

3.投标人资格要求

标段一适用：

3.1.投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立的企业法人,同时具有有效营业执照；投标人须为设计企业或光伏工程施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程总承包能力。

3.2投标人须满足以下任一资质要求：

①投标人同时具备新能源设计乙级及以上资质和电力工程施工总承包三级及以上资质（或机电工程施工总承包三级及以上资质），同时具有有效的安全生产许可证。

②如果投标人为设计企业无施工资质，则须具备新能源设计乙级及以上资质。中标后委托有光伏工程施工资质的企业进行施工，施工企业应具有电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质（投标人在投标文件中应提供相关证明文件），且具有有效的安全生产许可证，同时施工企业2016年1月1日起至今，应承担过类似光伏电站项目施工，并附项目业绩合同；

③如果投标人为施工企业无设计资质，则须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。中标后委托有设计资质的企业进行设计，设计企业应具有新能源设计乙级及以上资质（投标人在投标文件中应提供相关证明文件），同时设计企业2016年1月1日起至今，应承担过类似光伏电站项目设计，并附项目业绩合同；

3.3投标人业绩满足：2016年1月1日起至今，具备开发建设光伏电站项目累计50MW及以上，并附项目业绩合同；

3.4拟派项目负责人需具备机电专业二级及以上注册建造师资格证，具有有效的安全生产考核合格证，须提供近三个月社保缴费证明（近三个月指2018年1月至今任意三个月）；

3.5投标人需对建设期承诺在收到中标通知书后，70日历日实现并网条件（提供承诺函，并加盖单位公章）；

标段二适用：

3.6投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立的企业法人,同时具有有效营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。

3.7投标人须为具备以下资质之一的企业：

A、工程监理综合资质；

B、电力工程监理乙级（含）资质以上；

3.8投标人业绩满足：2016年1月1日起至今具备同类光伏电站项目监理业绩，并附项目业绩合同；

3.9项目总监应具备相应专业国家注册监理工程师资格，须提供近三个月社保缴费证明（近三个月指2018年1月至今任意三个月）；

标段一、标段二适用：

3.10投标人财务状况良好，需提供近三年经审计的财务报告；

3.11投标人提供资信良好、没有骗取中标或严重违约的不良记录以及发生重大工程质量、安全生产事故等不良记录的承诺书；

3.12根据宁建(招)【2017】9号文件相关规定，通过“信用中国”、“信用宁夏”网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动。

3.13投标人应提交中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪等不良行为记录的查询结果证明材料。投标单位无不良行为记录方可参与投标。

3.14本次招标不接受联合体投标。

4.资格审查方法：资格后审。

5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2019年3月  日起至2019年3月  日18：00时（节假日或法定公休日交易系统可正常报名)，登录宁夏回族自治区公共资源交易网（http://www.nxggzyjy.org/）进行网上报名。

5.2投标人成功报名后，即可免费下载招标文件，下载招标文件时间为2019年4月  日起至2019年4月  日18：00时。

5.3下载电子版招标文件后，投标保证金账号自动生成，投标单位投标保证金必须从交易中心已备案的基本账户通过网银或汇款缴纳，保证金缴纳银行与虚拟账号由投标人登录系统后自动获取。

5.4该交易管理平台系统实行CA锁认证安全登录管理。CA数字证书办理，请咨询西部安全认证中心有限责任公司。联系电话：0951-3915750、3915751、3915752。新平台使用及操作问题，请联系江苏国泰新点软件有限公司。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年4月 日9时00分，地点为固原市公共资源交易中心。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《宁夏回族自治区公共资源交易网》上公布。

8.联系方式

招 标 人：固原市原州区发展和改革局

地    址：固原市

联 系 人：

电    话：

招标代理机构：中招国际招标有限公司宁夏分公司

地     址：宁夏银川市金凤区紫荆花商务中心J1座101室

联  系 人：卞伟超

电     话：

中招国际招标有限公司宁夏分公司

2019年4月 日

第二章  投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：固原市原州区发展和改革局 地 址：固原市 联系人： 电 话： |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：中招国际招标有限公司宁夏分公司 地 址：银川市绿地21城A区7号楼410室 联系人：卞伟超 电 话：0951-5681337 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 原州区“十三五”光伏扶贫项目监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 固原市原州区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国拨及自筹 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 本次招标范围 | 见第一章“招标公告” |
| 1.3.2 | 监理周期 | 计划监理周期：与施工工期同步 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 和信誉 | 资质条件：具备独立法人资格、且具备工程监理综合资质或电力工程监理乙级（含）资质以上； 财务要求：提供2017年经过审计的财务报表； 业绩要求：承担过类似工程监理； 信誉要求：近年无诉讼及仲裁情况或因工程质量、安全事故等受过建设行政主管部门处罚； 项目总监资格：要求注册监理工程师证； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织，投标单位自行踏勘现场 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 分包 | ■不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许重大偏离 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年月日上午9时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件当天内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应澄清文件当天内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 按招标文件要求 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天（从投标截止日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金和招标文件费用缴纳账号为网上报名系统自动产生(投标人登陆网上报名系统后自动获取)，请按系统提示从基本帐户缴纳投标保证金； 投标保证金的金额： 开标现场投标保证金是否缴纳以宁夏公共资源交易网上报名系统到账时间为准，各投标人请准确把握缴纳时间。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 2016年1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标 方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字并盖章要求 | 投标文件中法定代表人或其委托代理人的签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书，招标文件中要求盖章的地方盖单位公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 五份（正本壹份、副本四份） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 对于投标文件,其正本应单独用一个牢固的封套密封,所有副本用另一个单独的封套密封(这些直接包封投标文件正本或副本的封套称为内包封),并且在每个封套上分别显著标明“正本”或“副本”字样。装有投标文件正本和副本的两个封套再一起装入并密封在另一个外封套中。 密封的意思是投标人对内层包封的封口加贴封条并加盖单位公章及法定代表人印鉴，外层包封封口封缝牢固粘接并加盖投标人单位章。 如果内、外层包封上没有按上述规定密封并加写标志，其投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。 采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 内层和外层包封都应按以下格式显著标志： 招标人地址： 招标人名称： （项目名称） 标段投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 正本与副本放开密封，并标明“正本”或“副本”字样。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 吴忠市公共资源交易中心（吴忠市政务服务中心五楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | □是 ■否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 月 日10时00分 开标地点：固原市公共资源交易中心（固原市原州区建业街固原市扶贫发展试验区管理委员会一楼） |
| 5.2 | 开标程序 | ( 4 ）密封情况检查：由招标人委托公证机构检查并公证 ( 5 ）开标顺序：投标随机顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 评委7人，其中专家5人，甲方代表2人。 评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | ■是 □否 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账支票或银行汇票 履约担保的金额：合同金额的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1.1 | 开标现场资格审查条件 （需携带原始文件的副本） | 1、法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加开标的，须提供法人资格证明书和本人身份证原件；法人委托他人参加开标的，须提供法人授权委托书和被委托人的身份证原件及投标人注册地社会保险机构出具的2018年1月1日至今投标人为授权委托人任意连续3个月所缴纳的社保证明原件）； 2、营业执照； 3、资质证书； 4、注册监理工程师证； 5、、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪档案查询结果并加盖单位公章（注：是作为当事人的查询，查询结果以网页截图为准）。 注：投标人应携带关键岗位人员岗位资格证书和社保证明。开标现场需提供以上数据原件副本（授权委托书原件），公证件无效，未按要求提供的资格审查不予通过。 |
| 10.2 | 招标控制价 | 设上限为最高施工中标价的0.68%。 |
| 10.2.1 | 报价方式 | 按监理费率报价 |
| 10.3 | 是否要求投标人在递交投标文件递交投标文件电子版 | ■不要求 □要求 |
| 10.4 | 计算机辅助评标 |
|  | 是否实行计算机辅助 评标 | □是 ■否 |
| 10.5 | 投标人代表出席开标会 |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 |
| 10.6 | 中标公示 |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不少于3个工作日。 |
| 10.7 | 知识产权 |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.8 | 重新招标的其他情形 |
|  | 投标截止时间止投标人少于规定数量的、经评标委员会评审后否决所有投标的招标人应重新招标；除以上规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效 期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.9 | 同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段 应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.10 | 监 督 |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 备注 |  |

投标人1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同三标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.11 分包

投标人中标后不得将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包，否则取消中标资格。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13监理单位的服务范围

1.13.1监理单位的服务范围为本次招标项目包括的所有工程内容；

1.13.2按照国家颁发的监理法规，对承担监理范围的所有工程进行质量、进度、安全、文明施工及协助建设单位做好合同管理；

1.13.3监理单位对所有施工监理资料的整理、保管及移交负责。

1.14监理单位具体职责

1.14.1全面负责工程质量的管理，制定本项目的监理程序，执行建设单位颁发的各项制度、办法、规程、表格及各项指示，落实各项措施，实施各项监理工作，达到监理规范的要求；

1.14.2审批施工单位的总进度计划、阶段性进度计划、月进度计划及单项工程进度计划，监督并记录进度计划的实施，统计并报告进度计划执行情况；

1.14.3审查施工单位的主要专业技术人员资质、质量自检体系、质量保证措施，指令更换不称职的施工管理人员；

1.14.4审查施工单位及协调进场计划及进场机械设备，指令更换不合格的机械设备；

1.14.5审查施工单位的进场材料，指令清退不合格材料；

1.14.6审查施工单位的工地实验室及试验人员，审批用于工程的各种标准实验结果；

1.14.7监督施工单位的现场取样及各项室内试验，按不低于技术规范规定各项抽样频率的20%独立进行抽样试验；

1.14.8审批施工单位各工序的施工方案，签认施工单位各项完工工程的竣工图；

1.14.9核对合同图纸（包括变更设计图纸）中差、错、漏并予以澄清或改正，对重大差、错、漏问题及时报建设单位解决处理；

1.14.10向施工单位提供原始基准点、基准线和基准标高；监督、抽查并确认施工单位的施工定线测量及复测的地面线和高程资料，审核施工单位复测及计算的工程数量；

1.14.11审查施工单位的各单项工程的详细施工方案；

1.14.12审查施工单位的单项工程开工报告，签发单项工程开工通知；

1.14.13按工序监督检查施工质量，对施工作业进行全过程的旁站监督，指令对不合格的工序停工、返工。对重要返工或质量事故问题及时报建设单位，并参与处理；

1.14.14签认各工序或单项工程完工后的质量检查记录及汇总资料，整理质量成果及有关资料；

1.14.15测算合格工程的工程量，审核施工单位的计量单位及支付申报表，编制月支付表（证书），为建设单位支付工程款提供依据；

1.14.16参加重要的现场会议；

1.14.17现场记录并协调有关施工障碍、施工干扰及自然灾害问题，检查并证实施工单位提供的延期、索赔资料，参与延期、索赔的处理；

1.14.18审查施工单位的劳务队伍，并对劳务队伍进行有效的管理，参与对于分包工程的审查工作；

1.14.19主持或组织常规工地会议，编写会议纪要；

1.14.20编写月监理报告；

1.14.21自觉接受质量监督部门的监督、检查和指导；

1.14.22办理建设单位指示的其他有关的工作任务。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）技术标准和要求；

(6）投标文件格式；

(7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）授权委托书；

(4）监理费报价的构成及计算；

(5）监理大纲；

(6）项目管理机构；

(7）自备仪器设备情况表；

(8) 资格审查资料；

(9) 投标人须知前附表规定的其他材料；

（10）宁夏回族自治区建设工程廉洁投标告知书。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应根据招标文件中规定的监理范围，并结合本工程的具体情况和监理经验，参照国家发改委、建设部制定的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格（2007）670号文件、宁夏建设厅宁建（建）字【2007】 第46号等文件规定，结合本项目的特点、规模、复杂程度、自身实力及较激烈的市场竞争情况，给予实质性的优惠报价；除非招标文件中另有规定，该报价应是指招标文件中说明的全部工作内容的报酬，包括协助业主完成与施工单位签订承包合同工作，完成本监理合同的施工前期准备阶段、施工期工程监理、验收阶段监理及缺陷责任期连带工作所需的全部相关费用和不可预见费。

3.2.2监理费用的报价应包括监理人完成本合同项下所有监理工作的全部报酬，包括但不限于监理人的成本、管理费、保险费、利润、风险以及监理人可能发生的其他费用（如：办公费、交通、通讯、食宿、保险以及监理自带的一切仪器、设备的折旧、维修、后勤服务等）和开支；

3.2.3上述投标报价应被视为投标人根据本项目的规模、监理工作难度及招标人要求的服务范围，按照招标人在合同条件及合同附件中确定的相关原则、要求及提供的协助，制定人员投入计划，核定本项目监理服务的投入，以此为据计算投标报价。

3.2.4本招标项目监理服务收费计费额是指合同完成后根据监理范围内的工程施工中标价，招标阶段按施工控制价计算。

3.2.5本项目要求投标单位以固定监理费率的形式进行投标报价，招标文件要求以暂定价报出的总价仅用于评标工作中报价得分的计算。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.3 投标有效期

3.2.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.2.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.3.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7投标人在投标书中应附本章第3.5.1项至第3.5.6项中资料的复印件，开标时应携带本章第3.5.1项至第3.5.4项中资料的原件。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的被选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回。

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人及监督人员依法从交易中心专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.2款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的。

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）资格审查后，合格投标人少于3个的

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 需要补充的其他内容：

10.1投标人的资格证书要求。

10.1.1 开标现场核验投标人的资格证书(原件)

- 法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加开标的，须提供法人资格证明书和本人身份证原件；法人委托他人参加开标的，须提供法人授权委托书和被委托人的身份证原件及投标人注册地社会保险机构出具的2017年1月1日至今投标人为授权委托人任意连续3个月所缴纳的社保证明原件）；

- 营业执照；

- 资质证书；

4、注册监理工程师证；

5、提供项目所在地县级以上检察机关出示行贿犯罪档案查询结果，外地施工企业还须提供注册地县级以上检察机关出示行贿犯罪档案查询结果；

注：未按投标须知10.1.1项出示有效原始证件，否则资格审查不予通过，视为无效投标。 (不接受公证件)

10.1.2评标现场核验投标人的综合业绩证书：

10.1.3上述10.1.1和10.1.2所含证明材料的复印件（加盖单位公章），需装订在投标书中供评委验证、评标。

10.3中标通知书：中标候选人确定公示3个工作日后，建设行政主管部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为，可核发中标通知书。

第三章  评标办法（综合评估法）

一、评标原则

评标定标遵循公开、公平、公正、竞争择优的原则，根据对监理大纲、投标单位业绩资信、检测设备、项目监理机构与人员、监理费报价（费率）等方面进行综合定量评价，并按得分高低排序。

二、评分指标及单项分值,满分为100分，各项分值设置如下：

监理大纲编写质量(25分);

投标单位综合业绩(19分);

项目监理机构与人员(26分);

监理费报价（30分）;

1、监理大纲编写质量（25分）

（1）工程概况（2分）

①工程的各项参数以及现场状况表述清楚（0.6—1分）；

②工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性（0.6—1分）。

（2）组织协调、方法明确、内容有针对性，综合协调措施得力(0.6—1分)。

（3）投资控制方案(4分)

①针对工程实际的投资控制程序(0.6—1分)；

②确定投资控制目标及分解目标合理，投资控制有具体措施(1.5—2分)；

③有工程造价目标风险分析并制定防范对策。(0.6—1分)。

（4）进度控制(4分)

①说明进度控制的原则、任务和工作制度(0.6—1分)；

②对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平(1.5—2分)；

③预控方法及手段明确,有进度控制要点(0.6—1分)。

（5）质量控制(5分)

①质量有总目标,并响应招标文件要求,且进行了目标分解(基础、结构、装饰等)(1.5—2分)；

②对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施（0.5—1分）；

③质量控制的基本程序  (包括质量事故的处理程序)及预控措施切实可行(1.5—2分)。

（6）合同管理(2分)

①介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施(0.6—1分)；

②有减少工程延期发生的预控措施，对工程延期的管理办法切实可行(0.6—1分)。

（7）信息管理方案(2分)

根据工程实际，列举信息管理的方法、程序等内容(1.5—2分)

（8）有工程施工安全监理措施（1.5—3分）

（9）监理工作成果资料（1.5—2分）

2、投标单位综合业绩  (19分)

（1）通过IS9000质量认证、通过ISO14000环境认证、通过OHSAS18000健康认证（有一个得1分，共3分）；

（2）近五年该投标单位监理过同类工程5分，每监理一个加一分(最多加5分。以中标通知书原件及监理合同原件为准 )；

（3）上年度投标单位所监理工程未发生安全事故得3分，(经国家、自治区、市、县（市）建设行政主管部门通报并认定投标人有监理责任的)；

（4）监理企业信用3分（5A 3分，4A 2分，3A 1分。以开标之日，在宁夏建筑市场监管与诚信信息系统中“企业信用公示”一栏内查询到的信用等级为准）；

（5）检测设备 (5分)

检测设备基本满足工程检测要求3分；

检测设备完全满足工程检测要求5分。

3、项目监理机构与人员(26分)

（1）总监资格与能力(14分)

①总监专业为本工程主导专业3分，非主导专业1分；

②总监有注册监理工程师资格证书，同时具备工程师职称得2分，同时具备高级工程职称得3分；

③近五年监理过同类型工程，有一个加一分（最多加5分。以中标通知书原件及监理合同原件为准）；

④上年度总监所监理工程未发生重大安全事故得3分，(经国家、自治区、市、县（市）建设行政主管部门通报并认定投标人有监理责任的)；

（2）监理人员专业配套（6分）

①配有安全监理工程师1分 ；

②根据工程规模足额配置监理人员且各专业基本配套的得4分，完全配套的得5分（一般电力工程需配齐电、水、暖、各专业监理人员，复杂工程按工程需要配备相关专业的监理人员）；

（3）工程配备监理人员持证数（6分）

持证率在70%以下的得2分；

持证率在70%—90%之间的得4分；

持证率在90%以上的得6分。

注：资格证书、上岗证为有效证件

- 监理费报价（30分）

基准价为各投标报价算数平均值。

投标报价在基准价±20%以内（含±20%）为有效报价；

投标报价在基准价±10%以内（含±10%）内得25分；

每高于基准价10%以上1%在25的基础上扣0.5分，每低于基准价-10%以下-1%在25分基础上加0.5分，最多得30分。

第四章  技术规范书

- 建设目标

（1）质量目标：工程质量100%合格，实现电站工程建设达标投产。

（2）安全目标：不发生基建人身重伤及以上事故；不发生一般施工机械设备损坏事故；不发生一般火灾事故；不发生因基建原因造成电网停电事故；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生环境污染事故和垮（坍）塌事故。

（3）进度目标：根据业主计划完成，与施工工期同步，从进场日期算起；

（4）投资控制目标：工程总投资不突破工程概算。

（5）环境保护目标：建筑垃圾和生活垃圾应及时处理，运到指定地点，防止对环境造成污染。保护环境，不发生生态环境破坏事件。

（6） 安全目标：人员设备安全零事故

- 监理服务要求

项目监理代表应配合采购人，对整个项目中进行监督、管理，对项目中涉及的关键技术方案、总体架构、项目进度和质量控制等作总体把握，提供综合技术服务。保证项目能够达到预期建设目标，协助采购人出具和审核各种论证报告、技术报告、测试报告、变更报告，协调各项目建设关联单位的工作，在项目建设过程中各阶段为采购人提供项目建设的合理化建议和意见。

（一）咨询规划服务

基于行业分析与业务目标，为采购人提供相应的咨询服务，对于方案设计、系统实施等过程提供咨询建议；协助采购人从风险来源、风险影响对象及风险对项目的影响程度等角度进行风险分析、识别与预判，进而制定相应的风险规避措施；协助采购人针对重大决策及技术难题组织专家评审与论证，为项目建设提供信息化发展和需求统筹规划编制咨询服务，对项目建设方案和实施方案进行技术评审服务，提供项目实施过程中变更技术评审服务，为采购人接手系统的维护提供知识转移咨询服务，协助采购人提供项目总结及成果分析报告。

（二）监理服务范围

（1）设计监理范围

对设计阶段，监督设计单位按时出图，根据自身经验建议设计单位进行优化设计。

（2）设备监理范围

监理对所有设备从采购、安装、调试、验收、试运行、到竣工验收的全过程进行监督，并出具设备验收报告。

（3）施工监理范围

对基础施工、支架、组件安装，逆变器等电气设备安装、调试，防雷接地等工程进行全程监督，出具检测、验收记录报告

（4）监理验收资料的准备。

（三）日常监理工作内容

为了保证项目实施中配以恰当的咨询监理工作，针对本项目参与投标的中标人要求如下：

在本项目中主要针对技术架构选择、应用系统开发等方面提供综合的咨询服务，并在项目建设过程中各阶段为采购人提供项目建设的合理化建议和意见。

在本项目中主要针对项目的设计、实施及集成、测试和验收等阶段，通过规范的监理手段、依靠专业的技术背景，对项目建设所涉及到的设计、施工、采购等内容，提出合理化建议和意见，保证项目实施顺利完成。

1）各阶段的工作内容

（1）工程设计阶段

- 协助采购人优化工程设计方案，促使其满足工程建设的需求，符合相关的法律、法规和标准的要求，并与工程建设合同相符合；

- 审核工程设计方案；

- 根据工程设计设计方案，确定对工程进行阶段性质量监督、控制的措施及方法；

- 及时处理采购人或承建单位对合同变更的申请，协助保持合同、协议及其附件内容的时效性、一致性；

- 与采购人、承建单位建立信息沟通机制，并要求各方在以后的项目工作中贯彻执行。

（2）工程实施阶段

- 工程实施开始前，审核承建单位提交的质量管理计划；

- 工程实施开始前，组织采购人、承建单位召开工程实施准备会议，要求承建单位落实实施计划、实施方案和必要的准备工作；

- 审核工程实施方案的合理性、可行性以及与设计方案的符合性；

- 审核工程实施计划，在工程实施过程，对计划的执行情况进行监督、检查和控制；

- 组织对承建单位提供的产品及服务进行验收，确保其符合建设合同以及国家相关法律、法规和标准的要求；

- 监督、检查项目建设过程，确保工程实施的质量、进度、成本满足承建合同的要求，并与工程设计方案、实施方案相符合；

- 监督承建单位按照既定的要求编制和管理工程文档，如实施计划、实施方案、产品及服务验收报告、索赔申请和变更申请等；

- 与采购人、承建单位共同建立实施阶段协调的机制，如监理例会、专题会议等。

（3）工程验收阶段

- 协助采购人审核承建单位提交的验收计划及其方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收环境等内容；

- 协助采购人对工程进行验收，促使工程的最终功能和性能符合承建合同、国家相关法律法规和标准的要求；

- 及时向采购人、承建单位通报承建合同、协议及相关变更所规定工程内容的执行情况，提出监理意见；

- 管理工程验收阶段的文档，如初验报审、初验报告、终验报审和终验报告等相关文档；

- 敦促采购人、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存工程各阶段形成的技术、管理文档；

- 整理与工程有关的全部监理文档，并提交采购人。

（四）监理实施工作内容

在国家相关标准和规定指导下，对项目进行质量、进度、投资、安全的控制，参与信息管理和合同管理，组织协调、并提供相应的系统质量抽测和咨询服务。

（1）工程质量控制：审查并确认承包方的投标书、合同及实施方案在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，及时为采购人提供建议；对设备安装、系统软件的安装调试与采购人共同验收； 与采购人共同对电站进行总体验收。

（2）工程进度控制：审核工程的进度分解计划，保证总体计划目标的实现；根据项目总体实施要求，协调各项目工程建设方对进度计划按项目实施要求进行动态调整， 确保项目工程的阶段和总体进度目标的实现。

当工程目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督开发方尽快采取整改措施。

（3）投资控制：依据合同、设计方案中约定的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化向业主单位提出监理意见，控制变更，审核承建单位的付款申请，并对实际完成工作情况进行审核，提出监理意见；从项目目标的质量、进度和投资等对工程变更进行审核，协助采购人做好未预期的变更成本控制，按程序处理索赔申请；协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将支付合同款项进度与项目质量进度相结合，严格履行合同。

（4）变更控制：明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，制定详细的变更风险处理措施，对变更实施过程进行监控，对变更实施效果进行评估；接到变更申请之后，要快速按照变更处理程序进行变更处理，迅速下达是否可以进行变更的监理通知；对项目建设过程中所发生的项目变更进行审核、确认，任何变更都要得到采购人、监理单位和承建单位三方确认；做好变更文档的管理工作。

（5）工程合同管理：跟踪检查合同的执行情况，确保项目施工方按时履约； 对合同工期的延误进行审核确认； 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核项目工程施工方的支付资金申请。

（6）接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程 中的各类纠纷。

中标人应通过必要的会议制度和信息化管理手段来实施协调工作，主要包括：现场会、周例会及采购人组织的例会、监理协调会、专题讨论会、专家论证会、阶段工作总结会、问题通报会、分项的阶段验收及最终验收会、项目管理信息系统实时跟踪项目全过程等。

- 信息管理：在项目工程实施过程中做好工程监理日记及工程备忘录等；做好合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档； 做好相关会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

（五）监理单位要求

（1）监理工作质量要求

中标人应该在质量控制、进度控制、知识产权控制、安全控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理工程能够按时、按质、按量竣工。同时，中标人应建立合理的自我质量控制体系，有质量保证体系，确保中标人自身的有效组织和管理。

（2）监理服务准则

遵照国家信息产业部《信息系统工程监理暂行规定》和山东省信息系统工程监理有关规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。

（3）监理人员要求

本次监理项目实行总监理工程师负责制。投标人在投标方案中应明确监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等，要求有详细的监理人员组织构成图，项目实施过程中各阶段工作流程图等。

总监理工程师、专业监理工程师等监理人员在本项目建设监理期间必须始终在现场，不得在其他项目中兼职，，项目启动后持证上岗。驻场监理人员不少于1人。未经采购人同意不得更换总监理工程师、专业监理工程师等监理人员。期间确需人员变动，必须提前一个月向采购人提出申请，同时配备同资质人员并行工作一个月，经采购人许可后，方可调整更换。

（4）文档交付

投标人须提交完整的项目监理文档和过程记录文件。

（5）检测设备、设施

拟投入的检测设备设施应有针对性且完备，满足项目监理测试的要求。

（六）其他要求

投标人所报监理工作方案，包括但不限于以下内容：

- 项目监理范围、内容；

- 项目监理依据；

- 项目监理的控制要点及目标；

- 项目监理对资料的管理措施；

- 项目监理机构的组织形式；

- 监理人员构成及简历表，监理人员岗位职责；

- 项目监理工作计划及进度流程；

- 项目监理工作方法、质量保障措施；

- 项目风险分析及风险控制建议；

- 项目监理设备配备；

- 项目拟投入的检测设备及检测方案。

第五章 监理合同

一、本工程监理合同采用国家建设部、工商行政管理局印发的《建设工程委托监理合同》示范文本（GF-95-0202）。

二、技术规范：本工程监理采用技术规范：《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；《工程建设监理规定》（建监[1995]737号）以及本工程相关的专业技术规范、法规、规定、标准。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、委托书

四、监理费报价的构成及计算

五、监理大纲

六、项目管理机构

七、自备仪器设备情况表

八、资格审查资料

九、其他材

- 投标函

致：

1、根据你方招标项目编号为           （项目名称）     的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、文件等、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以：按合同完成后根据监理范围内的工程施工中标价的        %（大写：百分之   ）的固定监理费率，监理周期为 与施工工期同步，质量要求合格，并按合同条款、相关图纸、工程建设标准的条件要求承担上述工程的监理工作。

2、我们对本项目拟派的项目总监为：         姓名/职称       。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交金额为     元人民币作为投标保证金。

7、若我方中标，我方将承诺为本工程配备的监理人员不在其它工程任职。

8、其它事项（投标人拟承诺的其它事项）。

投  标  人：      （盖章）

单位地址：________________________________________________

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

邮政编码：__________ 电话： ___________   传真：_____________

（二）投标函附录（监理费投标报价）

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 监理费率 | 按合同完成后根据监理范围内的工程施工中标价的（大写） 百分之 （小写） % |
| 备注 | 本项目以费率的形式进行监理费的报价，监理费率与监理服务收费计费额及施工监理合同总价的关系如下： 施工监理合同总价=监理服务收费计费额×监理费费率 注：1、监理服务收费计费额是指合同完成后根据监理范围内的工程施工中标价进行计算。 2、所报监理费率为固定监理费率，将作为中标人签订合同的依据。 3、监理费率保留两位小数。（不足四舍五入） |

地址：                                                邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：               (单位全称、盖章)

投标人代表：           (代表人盖章、签字)

日期：          年      月     日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年            月              日

经营期限：

姓    名：                      性        别：

年    龄：                      职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

三、委托书

（一）法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年      月      日

（二）项目总监委托书

致：

兹委托我单位                为                         的项目总监。代表本单位负责处理                   项目工程监理服务合同履行过程中涉及到本单位权利和义务的一切工作。

投标人：                   （盖章）

法定代表人：                （签字）

被委托人：        （签字、盖执业印章）

日期：    年    月    日

（注：合同实施过程中，更改本项目总监须经招标人同意。）

四、监理费报价的构成及计算

投标人可根据监理工期、内容和要求，结合自身管理经验和技术水平，并说明收费依据、优惠条件以及监理服务费调整的条件和方法。

五、监理大纲

要求监理单位提交的监理大纲，须包括（但不限于）以下内容：

1）工程项目概况描述

2）监理工作的依据

3）监理服务范围的说明

4）对工程项目监理目标的理解

5）根据建设单位监理招标文件要求和针对本工程项目特点拟定监理计划或方案，包括监理组织、各目标控制、合同管理、组织协调等。

6）监理组织机构、资源配备、拟委派的项目总监理工程师及各专业监理工程师简历、职责分工等情况介绍

7）各目标（投资、质量、进度、安全、文明施工等）监理措施

8）合同、资料监理管理方案

9）重要部位的监理实施管理方案

10）环保、雨季、冬季施工监理措施

11）保修期监理措施

12）其他

在监理投标人中标后，应向业主提供详细的监理实施细则，及各种规范的记录格形式。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目总监简历表

项目总监应附注册监理工程师执业资格证书、注册证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目总监身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目总监 |
| 注册监理工程师执业资格等级 | 级 | 监理工程师专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目监理人员简历表

主要项目监理人员指项目副总监、监理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件。

| 岗位名称 |
| --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

附3：承诺书

承  诺  书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目总监           （项目总监姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

七、自备仪器设备情况表

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目总监 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指                                                        工程。

2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在监理的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目总监 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在监理工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其  他

备注：

1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的监理周期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

（七）主要项目管理人员简历表

说明：“主要人员简历表”同本章附件七之（二）。未进行资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

### 九、其他材料